## Slide 1: 第二章 数据的机器级表示与处理 ——数据校验码

## Slide 2: 主要内容
概述
奇偶校验码
海明校验码
循环冗余校验码

## Slide 3: 主要内容
概述
奇偶校验码
海明校验码
循环冗余校验码

## Slide 4: 概述
冗余校验：即除原数据信息外，还增加若干位编码，这些新增的代码被称为校验位。
没有检测到错误
检测到差错，并可以纠错
检测到错误，但无法确认哪位出错

## Slide 5: 码距
由若干位代码组成的一个字叫“码字”，将两个码字逐位比较，具有不同代码的位的个数叫做这两个码字间的“距离”，也称为“海明距离”。
  4位二进制编码0000~1111表示16种状态，则码距为1
  4位二进制表示8个状态：0000、0011、0101、0110、1001、1010、1100、1111，则码距为2
码距与检错、纠错能力之间存在一定的关系，当码距d≤4时，关系如下：
  如果码距d为奇数，则能发现d–1位错，或者能纠正(d–1)/2位错。
  如果码距d为偶数，则能发现d/2位错，并能纠正(d/2–1)位错。

## Slide 6: 主要内容
概述
奇偶校验码
海明校验码
循环冗余校验码

## Slide 7: 奇偶校验码
假设将数据B=bn-1bn-2...b1b0从源部件传送至目标部件。在目标部件接收到的数据为B’=bn-1’bn-2’...b1’b0’。为了判断数据B在传送中是否发生了错误，可以按照如下步骤来判断：
第一步：在源部件求出奇（偶）校验位P。
  P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0⊕1（奇）
  P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0 （偶）
第二步：在目标部件求出奇（偶）校验位P’。
  P’= bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’⊕1
  P’=bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’
第三步：计算最终的校验位P*，判断有无奇偶错。
  假定P在目标部件接受到的值为P“，则P*= P’⊕ P“
  若P*=1，则表示有奇数位错；若P*=0，则表示正确或有偶数个错。
100 0001
1100 0001
0100 0001

## Slide 8: 奇偶校验码（续）
在奇偶校验码中，若两个数据中有奇数位不同，则它们相应的校验位就不同；
若有偶数位不同，则虽校验位相同，但至少有两位数据位不同，因而任意两个码字之间至少有两位不同，所以码距d=2。
根据码距和检/纠错能力的关系可知，它只能发现奇数位出错，不能发现偶数位出错，而且也不能确定发生错误的位置，不具有纠错能力。
但奇偶校验法所用的开销小，它常被用于存储器读写检查或按字节传输过程中的数据校验。

## Slide 9: 主要内容
概述
奇偶校验码
海明校验码
循环冗余校验码

## Slide 10: 海明校验码（Hamming Code）
奇偶校验码检错能力差、没有纠错能力
将数据按某种规律分成若干组，对每组进行相应的奇偶检测，以提供多位校验信息，从而可对错误位置进行定位，并将其纠正。海明校验码实质上就是一种多重奇偶校验码。

## Slide 11: 校验位位数的确定
假定被校验数据的位数为n，校验位为k位，则故障字的位数也为k位。
最多只有一位错
  无错
  n位数据中某一位出错
  k位校验码中某一位出错

## Slide 12: 分组方式的确定
将数据位和校验位按某种方式排列为一个(n+k)位的码字，该码字中每一位的出错位置与故障字的数值建立关系
故障字的值
  如果故障字各位全部是0，则表示没有发生错误。
  如果故障字中有且仅有一位为1，则表示校验位中有一位出错，不需要纠正。
  如果故障字中多位为1，则表示有一个数据位出错，其在码字中的出错位置由故障字的数值来确定。纠正时只要将出错位取反即可。

## Slide 13: 分组方式的确定(cont.)
假定一个8位数据M= M8M7M6M5M4M3M2M1，其相应的4位校验位为P=P4P3P2P1。
  故障字为0000时，表示无错
  故障字中只有一位1，如0001、0010、0100、1000表示校验位中第P1、P2、P3、P4位发生错误
  多位为1的故障字依次表示数据位M1~M8发生错误的情况
M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1

## Slide 14: 校验位的生成和检错、纠错
采用奇（偶）校验，计算相应的校验位P
计算新的校验位P’，读出和数据一起传输的校验位P”
计算故障字S=P ⊕ P”
P1 = M1⊕M2⊕M4⊕M5⊕M7
P2 = M1⊕M3⊕M4⊕M6⊕M7
P3 = M2⊕M3⊕M4⊕M8
P4 = M5⊕M6⊕M7⊕M8

## Slide 15: 例
假定一个8位数据M为M8M7M6M5M4M3M2M1= 01101010，其对应的校验位为P，M和P被存储或经传送后得到的新数据和新校验码分别为M’和P’’。要求分别求出以下情况下的故障字并验证其正确性。
    (1) M’= 01101010，P’’=0011
    (2) M’= 01111010，P’’=0011
    (3) M’= 01101010，P’’=1011
解： P1 = M1⊕M2⊕M4⊕M5⊕M7 =0⊕1⊕1⊕0⊕1=1
P2 = M1⊕M3⊕M4⊕M6⊕M7 =0⊕0⊕1⊕1⊕1=1
P3 = M2⊕M3⊕M4⊕M8=1⊕0⊕1⊕0=0
P4 = M5⊕M6⊕M7⊕M8=0⊕1⊕1⊕0=0
（1）故障字S = P’’⊕P’=P⊕P=0000，无错

## Slide 16: 例（续）
（2） P1’ = M1’⊕M2’⊕M4’⊕M5’⊕M7’=0⊕1⊕1⊕1⊕1=0
P2’ = M1’⊕M3’⊕M4’⊕M6’⊕M7’ =0⊕0⊕1⊕1⊕1=1
P3’ = M2’⊕M3’⊕M4’⊕M8’=1⊕0⊕1⊕0=0
P4’ = M5’⊕M6’⊕M7’⊕M8’=1⊕1⊕1⊕0=1
      S1= P1 ’⊕ P1’’= 0⊕1=1
      S2= P2 ’⊕ P2’’=1⊕1=0
      S3= P3 ’⊕ P3’’=0⊕0=0
      S4= P4 ’⊕ P4’’=1⊕0=1
故障字的值1001，可以判断出发生错误的位是在12位码字的第1001位(即第9位).

## Slide 17: 例（续）
（3） 因为M’=M，所以P’= P，故障位S为：
S1= P1 ’⊕ P1’’= 1⊕1=0
S2= P2 ’⊕ P2’’=1⊕1=0
S3= P3 ’⊕ P3’’=0⊕0=0
S4= P4 ’⊕ P4’’=0⊕1=1
故障字的值1000，可以判断出发生错误的位是在12位码字的第1000位(即第8位)

## Slide 18: 纠一检二码
n=8, k=4时，如果两个数据有一位不同，那么由于该位至少要参与两组校验位的生成，因而至少会引起两个校验位的不同，再加上数据位本身一位的不同，所以码距d=3。
根据码距与检错、纠错能力的关系，可知这种码制若用来判别有无错误，则能发现两位错；若用来纠错，则只能对单个位出错进行定位和纠错，因此被称为单纠错码（SEC）。
若校验码同时具有发现两位错和纠正一位错的能力，则称为单纠错和双检错码（SEC-DED），简称“纠一检二”码。
码距需扩大到d= 4、增加一位校验位P5
  P5M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1
  P5= M1⊕M2⊕M3⊕M5⊕M6⊕M8

## Slide 19: 纠一检二码(cont.)
引入P5后，故障字S也增加了一位，即S=S5S4S3S2S1，根据S5S4S3S2S1的取值情况，即可按照如下规则发现两位错并纠正一位错。
当S5S4S3S2S1为00000时，表明无错。
当S5S4S3S2S1中仅一位不为0时，表明由S指定位置上的那个校验位发生了错误，或是在数据和校验位中有三位同时出错，但后一种可能性很小，所以一般认为就是发生了前一种情况。
当S5S4S3S2S1中有两位不为0时，表明数据和校验位中有两位同时出错，此时只能发现这种错误，但无法确定是哪两位错。
当S5S4S3S2S1中有三位不为0时，表明有一个数据位发生了错误，或是三个校验位同时出错，但后面这种可能性非常小，所以一般认为就是发生了前一种情况。此时，出错的位置由S4S3S2S1的数值指定。
当S5S4S3S2S1中有四位或五位都不为0时，表明出错情况严重，系统可能出现故障，应检查系统硬件的正确性。

## Slide 20: 主要内容
概述
奇偶校验码
海明校验码
循环冗余校验码

## Slide 21: 循环冗余校验码
Problem of parity checking
  Additional cost is large
  Require to divide data into bytes
CRC （Cyclic Redundancy Check）
  具有较强检错、纠错能力的校验码，常用于外存储器的数据校验
  通过某种数学运算来建立数据和校验位之间的约定关系

## Slide 22: CRC码的检错方法
假设要进行校验的数据信息M(x)为一个n位的二进制数据，将M(x)左移k位后，用一个约定的生成多项式G(x)相除，相除后得到的k位余数就是校验位。
将校验位拼接到M(x)的n位数据后面，形成一个n+k位的代码，称这个代码为循环冗余校验码（CRC码）。
当数据和校验位一起送到接收端后，只要将接收到的数据和校验位用同样的生成多项式相除，如果正好除尽，表明没有发生错误；若除不尽，则表明某些数据位发生了错误。

## Slide 23: 校验位的生成
Example
  假设要传送的数据信息为100011，数据信息位数n=6，报文多项式为M(x)= x5+x+1
  若约定的生成多项式为G(x)= x3+1，即生成多项式位数为4位，则校验位位数k=3
  生成校验位时，用x3M(x)去除以G(x)，相除时采用“模２运算”的多项式除法
  校验码为生成校验位时，用x3M(x)去除以G(x)，相除时采用“模２运算”的多项式除法111
100011000
100111
1001
0011
0000
0111
0000
1110
1001
1110
1001
1110
1001
111
1001

## Slide 24: CRC码的纠错
当接收方将收到的CRC码用约定的生成多项式G(x)去除，发现余数不为0时，判断为出错
不同的出错位置其余数不同
在确定的码制与生成多项式下，只要出错位置相同，则余数一定相同
CRC通常用于检测错误，而不用于纠正错误

## Slide 25: 小结
Error correction
Parity checking
Hamming code
Cyclic redundancy check