## Slide 1: 第三章 运算方法和运算部件 （一）

## Slide 2: 主要内容
高级语言和机器指令中的运算
基本运算部件
定点数运算
浮点数运算

## Slide 3: 主要内容
高级语言和机器指令中的运算
基本运算部件
定点数运算
浮点数运算

## Slide 4: 数据的运算
高级语言程序中涉及的运算（以C语言为例）
  整数算术运算、浮点数算术运算
  按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
指令集中涉及到的运算
  涉及到的定点数运算
    算术运算
      带符号整数运算：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
      无符号整数运算：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除
    逻辑运算
      逻辑操作：与 / 或 / 非 / …
      移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移
  涉及到的浮点数运算：加、减、乘、除

## Slide 5: 按位运算
按位运算
  用途
    对位串实现“掩码”（mask）操作或相应的其他处理
    （主要用于对多媒体数据或状态/控制信息进行处理）
  操作
    按位或：“|”
    按位与：“&”
    按位取反：“~”
    按位异或：“^”
    问题：如何从16位采样数据y中保留高位字节，并使低字节为0？
    可用“&”实现“掩码”操作：y & 0xFF00
    例如，当y=0x2C0B时，得到结果为：0x2C00

## Slide 6: C语言程序中的逻辑运算
逻辑运算
  用途
    用于关系表达式的运算
    例如，if （x>y and i<100）then ……中的“and”运算
  操作
    “‖”表示“OR”运算
    “&&”表示“AND”运算
    例如， if ((x>y) && (i<100)) then ……
    “!”表示“NOT”运算
  与按位运算的差别
    符号表示不同：& ~ && ；| ~ ‖； ……
    运算过程不同：按位 ~ 整体
    结果类型不同：位串 ~ 逻辑值

## Slide 7: 移位运算
移位运算
  用途
    提取部分信息
    扩大或缩小数值的2、4、8…倍
  操作
    左移:：x<<k; 右移： x>>k
    不区分是逻辑移位还是算术移位，由x的类型确定
    无符号数：逻辑左移、逻辑右移
      高（低）位移出，低（高）位补0，可能溢出！
      问题：何时可能发生溢出？如何判断溢出？
    若高位移出的是1，则左移时发生溢出
    带符号整数：算术左移、算术右移
      左移：高位移出，低位补0。可能溢出！
    溢出判断：若移出的位不等于新的符号位，则溢出。
      右移：低位移出，高位补符，可能发生有效数据丢失。
如何从16位数据y中提取高位字节？
某字长为8的机器中，x、y和z都是8位带符号整数，已知x=-81，则y=x/2=？z=2x=？
(y>>8) 送8位寄存器
移位！y=-40？ z=-162?

## Slide 8: 位扩展和位截断运算
位扩展和位截断运算
  用途
    类型转换时可能需要数据扩展或截断
  操作
    没有专门操作运算符，根据类型转换前后数据长短确定是扩展还是截断
    扩展：短转长
    无符号数：0扩展，前面补0
    带符号整数：符号扩展，前面补符
    截断：长转短
    强行将高位丢弃，故可能发生“溢出”
  例1（扩展操作）：在大端机上输出si, usi, i, ui的十进制和十六进制值是什么？
  short si = -32768;
  unsigned short usi = si;
  int i = si;
  unsingned ui = usi ;
si = -32768 80 00
usi = 32768 80 00
i = -32768 FF FF 80 00
ui = 32768 00 00 80 00
例2（截断操作）：i和j是否相等？
int i = 32768;
short si = (short) i;
int j = si;
不相等！
i = 32768 00 00 80 00
si = -32768 80 00
j = -32768 FF FF 80 00
原因：对i截断时发生了“溢出”，即：32768截断为16位数时，因其超出16位能表示的最大值，故无法截断为正确的16位数！

## Slide 9: MIPS指令中涉及的运算
三大架构
  MIPS：RISC、移动设备、开放、代表处理器——龙芯
  ARM：RISC、移动设备、封闭、代表处理器——Apple、nVidia 、高通
  X86：CISC、PC、伪开放、代表处理器——Intel、AMD
运算指令
  逻辑运算：and、or、andi、ori、sll、srl
  定点算数运算：sra、add、sub。。。
  定点数据传送：lw、sw、lhu。。。
  浮点算数运算：add.s、mul.s。。。
  浮点数据传送：lwcl、swcl。。

## Slide 10: 主要内容
高级语言和机器指令中的运算
基本运算部件
定点数运算
浮点数运算

## Slide 11: 串行进位加法器
全加器用来实现两个本位数加上低位进位生成一位本位和以及一位向高位的进位。
Fi、Ci被分别称为“全加和”和“全加进位”。
Fi = XiYiCi-1
Ci = Xi Ci -1+YiCi -1 + XiYi
全加和Fi的生成
全加进位Ci的生成
全加器符号
6级门延迟
2级门延迟

## Slide 12: n位加法器
将n个全加器相连可得n位加法器
X与Y逐位相加，位间进位串行传送，因此称为串行进位方式，也被称为行波进位加法器（Carry Ripple Adder，简称CRA）
缺点：加法运算时间随两个加数位数n的增加而增加。当n较大时，串行进位的加法器速度将显著变慢。
2n+1级门延迟

## Slide 13: 并行进位加法器
对于一个4位加法器，其进位C1、C2、C3和C4的产生条件为：
C1 = X1Y1 + (X1+Y1)C0
C2 = X2Y2 + (X2 +Y2)C1
= X2Y2 + (X2 +Y2) X1Y1 + (X2+Y2) (X1+Y1)C0
C3 = X3Y3 + (X3 +Y3)C2
= X3Y3 + (X3 +Y3) [X2Y2 + (X2 + Y2) X1Y1 + ( X2 + Y2) (X1 + Y1)C0]
= X3Y3+(X3+Y3)X2Y2+(X3+Y3)(X2+Y2)X1Y1+(X3+Y3)(X2+Y2)(X1+Y1)C0
C4 = X4Y4 + (X4 + Y4)C3
= X4Y4+(X4+Y4)[X3Y3+(X3+Y3)X2Y2+
(X3+Y3)(X2+Y2)X1Y1+(X3+Y3)(X2+Y2)(X1+Y1)C0]
= X4Y4+(X4+Y4)X3Y3+(X4+Y4)(X3+Y3)X2Y2+
(X4+Y4)(X3+Y3)(X2+Y2)X1Y1+(X4+Y4)(X3+Y3)(X2+Y2)(X1+Y1)C0
定义两个辅助函数如下
Pi = Xi + Yi Gi = XiYi
Ci = Xi Ci -1+YiCi -1 + XiYi
= (Xi +Yi )Ci -1 + XiYi
=G1+P1C0
= G2 + P2 G1 + P2P1C0
= G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1C0
= G4 + P4 G3 + P4P3 G2 + P4P3 P2 G1 + P4P3 P2P1C0

## Slide 14: 并行进位加法器
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2 G1 + P2P1C0
C3 = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1C0
C4 = G4 + P4 G3 + P4P3 G2 + P4P3 P2 G1 + P4P3 P2P1C0
Pi = Xi + Yi Gi = XiYi
6级门延迟

## Slide 15: 带标志加法器
OF=CnCn-1
SF=Fn-1
ZF=1当且仅当F=0
CF=Cout  Cin
带标志加法器符号
带标志加法器的逻辑电路

## Slide 16: 算术逻辑部件
ALU是一种能进行多种算术运算与逻辑运算的组合逻辑电路，其核心部件是带标志加法器，多采用先行进位方式。
ALU符号
一位ALU结构
ALUop Result ALUop Result ALUop Result ALUop Result
0 0 0 A加B 0 1 0 A与B 1 0 0 A取反 1 1 0 A
0 0 1 A减B 0 1 1 A或B 1 0 1 AB 1 1 1 未用

## Slide 17: 认识计算机中最基本的部件
CPU：中央处理器；PC：程序计数器；MAR：存储器地址寄存器
ALU：算术逻辑部件；IR：指令寄存器；MDR：存储器数据寄存器
GPRs：通用寄存器组（由若干通用寄存器组成，早期就是累加器）
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7
Notes: 算术逻辑部件：Arithmetic Logic Unit

## Slide 18: 主要内容
高级语言和机器指令中的运算
基本运算部件
定点数运算
浮点数运算

## Slide 19: 补码加减运算
先看一个C程序段：
int x=9, y=-6, z1, z2;
z1=x+y;
z2=x-y;
问题：上述程序段中，x和y的机器数是什么？z1和z2的机器数是
什么？
回答：x的机器数为[x]补， y的机器数为[y]补 ;
z1的机器数为[x+y]补 ;
z2的机器数为[x-y]补 。
因此，计算机中需要有一个电路，能够实现以下功能：
已知 [x]补 和 [y]补 ，计算[x+y]补 和 [x-y]补 。
根据补码定义，有如下公式：
[x+y]补 =2n+x+y= 2n+x+2n+y= [x]补+[y]补 (mod 2n )
[x-y]补=2n+x-y= 2n+x+2n-y= [x]补+[-y]补 (mod 2n )
补码的定义 假定补码有n位，则：
[X]补=2n +X （-2n≤X＜2n ,mod 2n）
[–y]补=[y]补+1

## Slide 20: 补码加减运算
利用带标志加法器，可构造整数加/减运算器，进行以下运算：
  无符号整数加、无符号整数减
  带符号整数加、带符号整数减
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法
补码加减运算公式
  [A+B]补 = [A]补 + [B] 补 ( mod 2n )
  [A–B]补 = [A]补 + [–B] 补 ( mod 2n )
  实现减法的主要工作在于：求[–B] 补
问题：如何求[–B]补？
[–B]补=[B]补+1
在整数加/减运算部件基础上，加上寄存器、移位器以及控制逻辑，就可实现ALU、乘/除运算以及浮点运算电路
Sum
加法器
4
4
4
A
ZF
Cin
Cout
4
B
4
0
1
MUX
Sub
B
OF
整数加/减运算部件
SF
CF
B＇
Notes: Besides detecting overflow, our ALU also needs to indicate if the result is zero.
This is easy to do. All we need is a BIG NOR gate.
Then if any of the Result bit is not zero, then the output of the NOR gate will be low.
The only time the output of the NOR gate is high is when all the result bits are zeroes.
+1 = 43 min. (Y:23)
Supplement: why do we need to check if the result is zero? For instructions such as bne, beq, slt, …

## Slide 21: 整数加、减运算
C语言程序中的整数有
  带符号整数，如char、short、int、long型等
  无符号整数，如unsigned char、unsigned short、unsigned等
指针、地址等通常被说明为无符号整数，因而在进行指针或地址运算时，需要进行无符号整数的加、减运算
无符号整数和带符号整数的加、减运算电路完全一样，这个运算电路称为整数加减运算部件，基于带标志加法器实现
最基本的加法器，因为只有n位，所以是一种模2n运算系统！
例：n=4，A=1001，B=1100
则：F=0101，Cout=1
加法器
n
n
n
A
B
F
Cin
Cout

## Slide 22: 所有运算电路的核心
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
多路选择器
Sub
B
OF
加/减运算部件
CF=CoSub
SF
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法
重要认识1：计算机中所有算术运算都基于加法器实现！
重要认识2：加法器不知道所运算的是带符号数还是无符号数。
重要认识3：加法器不判定对错，总是取低n位作为结果，并生成标志信息。
溢出标志
零标志
符号标志
进/借位标志

## Slide 23: 条件标志位（条件码CC）
零标志ZF、溢出标志OF、进/借位标志CF、符号标志SF称为条件标志。
条件标志（Flag）在运算电路中产生，被记录到专门的寄存器中
存放标志的寄存器通常称为程序/状态字寄存器或标志寄存器。每个标志对应标志寄存器中的一个标志位。 如，IA-32中的EFLAGS寄存器
问题：OF=？ZF=？
SF=？CF=？
还记得如何得到各个标志位吗？
OF：若A与B’同号但与Sum不同号，则1；否则0。SF：sum符号
ZF：如Sum为0，则1，否则0。CF：Cout  sub
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
整数加/减运算部件
SF
CF
B＇
问题：为什么要生成并保存条件标志？
为了在分支指令（条件转移指令）中被用作是否转移执行的条件！
if (i>j) {
…
}
Notes: Besides detecting overflow, our ALU also needs to indicate if the result is zero.
This is easy to do. All we need is a BIG NOR gate.
Then if any of the Result bit is not zero, then the output of the NOR gate will be low.
The only time the output of the NOR gate is high is when all the result bits are zeroes.
+1 = 43 min. (Y:23)
Supplement: why do we need to check if the result is zero? For instructions such as bne, beq, slt, …

## Slide 24: 整数减法举例
-7- 6 = -7 + (-6) = +3 -3 - 5 = - 3 + (- 5) = - 8
9 - 6 = 3 13 - 5 = 8
1
1
+
+
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
带符号 (1) 最高位和次高位的进位不同
溢出： (2) 和的符号位和加数的符号位不同
X
√
做减法以比较大小，规则：
Unsigned: CF=0时，大于
Signed：OF=SF时，大于
OF=0、ZF=0、
SF=1、借位CF=0
OF=1、ZF=0
SF=0、借位CF=0
√
√
验证：9>6，故CF=0；13>5，故CF=0
验证：-7<6，故OF≠SF
-3<5，故OF≠SF
无符号减溢出：差为负数，即借位CF=1
Notes: The best thing about 2’s complement representation is that your adder does not have to know about negative number.
You just add the two numbers together and the result will take care of itself.
For example, for the operation 7 minus 6, we simply add negative 6 to positive 7 and ignore the Carry bit coming out of the most significant bit, you will have 0001, the correct result.
+1 = 24 min. (Y:04)

## Slide 25: 整数减法举例
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
x和m的机器数一样：1000 0110，y和n的机器数一样：1111 0110
z1和k1的机器数一样：1001 0000，CF=1，OF=0，SF=1
z1的值为144（=134-246+256，x-y<0），k1的值为-112。
假定 n=8
Sum
Adder
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
SF
CF
无符号减公式：
带符号减公式：
x>y ?
m > n ?

## Slide 26: 整数加法举例
无符号和带符号加减运算都用该部件执行
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
x和m的机器数一样：1000 0110，y和n的机器数一样：1111 0110
z2和k2的机器数一样：0111 1100，CF=1，OF=1，SF=0
z2的值为124（=134+246-256，x+y>256）
k2的值为124（=134+246-256，m+n>128，即正溢出）
假定 n=8
Sum
Adder
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
SF
CF
无符号加公式：
带符号加公式：

## Slide 27: 无符号整数加法溢出判断程序
如何用程序判断一个无符号数相加没有发生溢出
/* Determine whether arguments can be added without overflow */
int uadd_ok(unsigned x, unsigned y)
{
unsigned sum = x+y;
return sum >= x;
}
发生溢出时，一定满足 result<x and result<y
否则，若x+y-2nx，则 y2n ，这是不可能的！

## Slide 28: 带符号整数加法溢出判断程序
如何用程序判断一个带符号整数相加没有发生溢出
/* Determine whether arguments can be added without overflow */
int tadd_ok(int x, int y) {
int sum = x+y;
int neg_over = x < 0 && y < 0 && sum >= 0;
int pos_over = x >= 0 && y >= 0 && sum < 0;
return !neg_over && !pos_over;
}

## Slide 29: 带符号整数减法溢出判断程序
以下程序检查带符号整数相减是否溢出有没有问题？
/* Determine whether arguments can be subtracted without overflow */
/* WARNING: This code is buggy. */
int tsub_ok(int x, int y) {
return tadd_ok(x, -y);
}
当x<0，y=0x80000000时，该函数判断错误
带符号整数加
带符号整数减
带符号减的溢出判断函数如何实现呢？
无符号减的溢出判断函数又如何实现呢？

## Slide 30: 原码乘法运算
通常，高级语言中两个n位整数相乘得到的结果通常也是一个n位整数，也即，结果只取2n位乘积中的低n位。
  例如，在C语言中，参加运算的两个操作数的类型和结果的类型必须一致，如果不一致则会先转换为一致的数据类型再进行计算。
  int mul(int x, int y)
  {
  int z=x*y;
  return z;
  }
x*y 被转换为乘法指令，在乘法运算电路中得到的乘积是64位，但是，只取其低32位赋给z。

## Slide 31: 整数的乘运算
在计算机内部，一定有x2  0吗?
若x是带符号整数，则不一定！
如x是浮点数，则一定！
例如，当 n=4 时, 52=-7<0 !
0101
0101
0101
0101

+
00011001
只取低4位，值为-111B=-7
如何判断返回的z是正确值？
当 !x || z/x==y 为真时
什么情况下，乘积是正确的呢？
当 -2n-1 ≤ x*y < 2n-1 （不溢出）时
即：乘积的高n位为全0或全1，并等于低n位的最高位！
即：乘积的高n+1位为全0或全1
  int mul(int x, int y)
  {
  int z=x*y;
  return z;
  }
若x、y和z都改成unsigned类型，则判断方式为
结果溢出
乘积的高n位为全0，则不溢出

## Slide 32: 原码乘法运算
符号位与数值位分开计算，分为两步。
  确定乘积的符号位。由两个乘数的符号异或得到。
  计算乘积的数值位。乘积的数值部分为两个乘数的数值部分之积。

## Slide 33: 原码乘法运算（续）
每将乘数Y 的一位乘以被乘数得X × yi后，就将该结果与前面所得的结果累加，得到P i，称之为部分积。因为没有等到全部计算后一次求和，所以减少了保存每次相乘结果X × yi的开销。
在每次求得X × yi后，不是将它左移与前次部分积P i相加，而是将部分积P i右移一位与X × yi相加。
对乘数中为“1”的位执行加法和右移运算，对为“0”的位只执行右移运算，而不需执行加法运算。

## Slide 34: 例
例3.3 已知 [X]原 = 0. 1101， [Y]原 = 0. 1011，用原码一位乘法计算 [X×Y]原。
解：先采用无符号数乘法计算1101× 1011的乘积，原码一位乘法过程如下。

## Slide 35: 整数的乘运算
X*Y的高n位可以用来判断溢出，规则如下：
  无符号：若高n位全0，则不溢出，否则溢出
  带符号：若高n位全0或全1且等于低n位的最高位，则不溢出。

## Slide 36: 补码乘法运算
① 乘数最低位增加一位辅助位y-1= 0。
② 根据yi yi-1的值，决定是 “+X” 、“– X”、“+0”。
③ 每次加减后，算术右移一位，得到部分积。
④ 重复第②和第③步n次，结果得[X×Y]补。

## Slide 37: 例
例3.4 已知 [X]补 = 1 101， [Y]补 = 0 110，要求用布斯乘法计算[X×Y]补。
解： [–X]补 = 0 011，布斯乘法过程如下：

## Slide 38: Booth乘法递推公式
设：[X]补 = xn-1 …x1 x0，[Y]补 = yn-1 …y1y0 ，根据补码定义，可得到Y的真值的计算公式如下。
Y= – yn-12(n-1) +  yi 2i
= – yn-12(n-1) + yn-2 2(n-2) + …… + y121 + y0 20
= – yn-12(n-1) + yn-2 2(n-1) – yn-2 2(n-2) + …… + y122 –y121 + y0 21– y0 20
= (yn-2 –yn-1)2(n-1) +( yn-3 – yn-2 )2(n-2) + …… +( y0 – y1 ) 21 +(0– y0) 20
=  ( yi-1 – yi ) 2i
假设y-1= 0。因此， [X×Y]补 = [X×  ( yi -1 – yi ) 2i ]补。
n-2
i=0
n-1
i=0
n-1
i=0
= [X×  ( yi -1 – yi ) 2- (n- i) ]补
n-1
i=0
[Pi+1]补 = [2-1 ( Pi + ( yi-1– yi ) X )]补 ( i= 0，1，2 … n-1)

## Slide 39: 整数的乘运算
硬件不判溢出，仅保留2n位乘积，供软件使用
如果程序不采用防止溢出的措施，且编译器也不生成用于溢出处理的代码，就会发生一些由于整数溢出而带来的问题。
指令：分无符号数乘指令、带符号整数乘指令
乘法指令的操作数长度为n,而乘积长度为2n，例如：
  IA-32中，若指令只给出一个操作数SRC，则另一个源操作数隐含在累加器AL/AX/EAX中，将SRC和累加器内容相乘，结果存放在AX（16位时）或DX-AX（32位时）或EDX-EAX（64位时）中。
  在MIPS处理器中，mult会将两个32位带符号整数相乘，得到的64位乘积置于两个32位内部寄存器Hi和Lo中，因此，可以根据Hi寄存器中的每一位是否等于Lo寄存器中的第一位来进行溢出判断。
乘法指令可生成溢出标志，编译器可使用2n位乘积来判断是否溢出！

## Slide 40: 整数乘法溢出漏洞
以下程序存在什么漏洞，引起该漏洞的原因是什么。
/* 复制数组到堆中，count为数组元素个数 */
int copy_array(int *array, int count) {
int i;
/* 在堆区申请一块内存 */
int *myarray = (int *) malloc(count*sizeof(int));
if (myarray == NULL)
return -1;
for (i = 0; i < count; i++)
myarray[i] = array[i];
return count;
}
当参数count很大时，则count*sizeof(int)会溢出。如count=230+1时， count*sizeof(int)=4。
堆（heap）中大量数据被破坏！
攻击者可构造特殊参数来触发整数溢出，以一段预设信息覆盖一个已分配的堆缓冲区，造成远程服务器崩溃或者改变内存数据并执行任意代码。
2002年，Sun Microsystems公司的RPC XDR库带的xdr_array函数发生整数溢出漏洞，攻击者可利用该漏洞从远程或本地获取root权限。

## Slide 41: 变量与常数之间的乘运算
整数乘法运算比移位和加法等运算所用时间长，通常一次乘法运算需要多个时钟周期，而一次移位、加法和减法等运算只要一个或更少的时钟周期，因此，编译器在处理变量与常数相乘时，往往以移位、加法和减法的组合运算来代替乘法运算。
例如，对于表达式x*20，编译器可以利用20=16+4=24+22，将x*20转换为(x<<4)+(x<<2)，这样，一次乘法转换成了两次移位和一次加法。
不管是无符号数还是带符号整数的乘法，即使乘积溢出时，利用移位和加减运算组合的方式得到的结果都是和采用直接相乘的结果是一样的。

## Slide 42: 整数的除运算
对于带符号整数来说，n位整数除以n位整数，除-2n-1/-1= 2n-1会发生溢出外，其余情况都不会发生溢出。Why?
因为商的绝对值不可能比被除数的绝对值更大，因而不会发生溢出，也就不会像整数乘法运算那样发生整数溢出漏洞。
因为整数除法，其商也是整数，所以，在不能整除时需要进行舍入，通常按照朝0方向舍入，即正数商取比自身小的最接近整数（Floor，地板），负数商取比自身大的最接近整数（Ceiling，天板）。
例如，7/2=?, -7/2=？
7/2=3, -7/2=-3
整数除0的结果可以用什么机器数表示？
整数除0的结果无法用一个机器数表示！
整数除法时，除数不能为0，否则会发生“异常”，此时，需要调出操作系统中的异常处理程序来处理。

## Slide 43: 整数的除运算
代码段一：
int a = 0x80000000;
int b = a / -1;
printf("%d\n", b);
运行结果为-2147483648
代码段二：
int a = 0x80000000;
int b = -1;
int c = a / b;
printf("%d\n", c);
运行结果为“Floating point exception”，显然CPU检测到了异常
用objdump看代码段一的反汇编代码, 得知除以 -1 被优化成取负指令neg, 故未发生除法溢出
为什么两者结果不同！
为什么显示是“浮点异常”呢？

## Slide 44: 变量与常数之间的除运算
对于整数除法运算，由于计算机中除法运算比较复杂，而且不能用流水线方式实现，所以一次除法运算大致需要30个或更多个时钟周期，比乘法指令的时间还要长！
为了缩短除法运算的时间，编译器在处理一个变量与一个2的幂次形式的整数相除时，常采用右移运算来实现。
  无符号：逻辑右移
  带符号：算术右移
结果一定取整数
  能整除时，直接右移得到结果，移出的为全0
例如，12/4=3：0000 1100>>2=0000 0011
-12/4=-3：1111 0100 >>2=1111 1101
  不能整除时，右移移出的位中有非0，需要进行相应处理

## Slide 45: 变量与常数之间的除运算
不能整除时，采用朝零舍入，即截断方式
  无符号数、带符号正整数（地板）：移出的低位直接丢弃
  带符号负整数（天板）：加偏移量(2k-1)，然后再右移k 位 ，低位截断（这里K 是右移位数）
举例：
无符号数 14/4=3：0000 1110>>2=0000 0011
带符号负整数 -14/4=-3
若直接截断，则 1111 0010 >>2=1111 1100=-4≠-3
应先纠偏，再右移: k=2, 故(-14+22-1)/4=-3
即： 1111 0010+0000 0011=1111 0101
1111 0101>>2=1111 1101=-3

## Slide 46
假设x为一个int型变量，请给出一个用来计算x/32的值的函数div32。要求不能使用除法、乘法、模运算、比较运算、循环语句和条件语句，可以使用右移、加法以及任何按位运算。
解：若x为正数，则将x右移k位得到商；若x为负数，则x需要加一个偏移量(2k-1)后再右移k位得到商。因为32=25，所以 k=5。
即结果为: ( x>=0 ? x : (x+31))>>5
但题目要求不能用比较和条件语句，因此要找一个计算偏移量b的方式
这里，x为正时b=0，x为负时b=31. 因此，可以从x的符号得到b
x>>31 得到的是32位符号，取出最低5位，就是偏移量b。
变量与常数之间的除运算—举例
int div32(int x)
{ /* 根据x的符号得到偏移量b */
int b=(x>>31) & 0x1F;
return (x+b)>>5;
}

## Slide 47: 原码除法运算
若被除数为0、除数不为0，或者定点整数除法时|被除数|＜|除数|，则说明商为0，不再继续执行。
若被除数不为0、除数为0，则发生“除数为0”异常。
若被除数和除数都为0，则有些机器产生一个不发信号的NaN，即“quiet NaN”。
被除数与除数相减，若够减，则上商为1；若不够减，则上商为0。
每次得到的差为中间余数，将除数右移后与上次的中间余数比较。用中间余数减除数，若够减，则上商为1；若不够减，则上商为0。
重复执行第2步，直到求得的商的位数足够为止。

## Slide 48: 原码除法运算
操作数预置
做减法试商
上商为0时恢复余数
中间余数左移，以便继续试商

## Slide 49: 恢复余数法
例3.5 已知[X]原 = 0.1011 , [Y]原 = 1.1101 ，用恢复余数法计算[X/Y]原。
解：分符号位和数值位两部分进行。商的符号位：01 = 1

## Slide 50: 不恢复余数法
例3.5 已知[X]原 = 0.1011 , [Y]原 = 1.1101 ，用恢复余数法计算[X/Y]原。
解：分符号位和数值位两部分进行。商的符号位：01 = 1